## Slide 1
Bài 1: Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị của điện năng
A. Jun (J)
B. Niutơn(N)
C. Kilôoat giờ (Kw.H)
D. Số đếm công tơ điện
BÀI 13: ĐIỆN NĂNG CÔNG CỦA DÒNG ĐIỆN

## Slide 2
Bài 2: Số đếm ở công tơ điện ở gia đình cho biết
A. Thời gian sử dụng điện của gia đình
B. Công suất điện mà gia định sử dụng
C. Điện năng mà gia đình sử dụng
D. Số dụng cụ và thiết bị điện đang được sử dụng
BÀI 13: ĐIỆN NĂNG CÔNG CỦA DÒNG ĐIỆN

## Slide 3
Bài 3: Trên một bóng đèn có ghi 12V – 6W. Đèn này được sử dụng đúng với hiệu điện thế định mức. Hãy tính.
a) Điện trở của đèn khi đó
b) điện năng mà đèn sử dụng trong 1 giờ
Tóm tắt:
Giải:
Đ: 12V -6W
t=1h= 3600s
a) R = ?
b) A = ?
Uđm = U = 12V
Pđm = P = 6W
Đèn này được sử dụng đúng với hiệu điện thế định mức nên ta có:
a) Điện trở của đèn là:
P=
=
=
=
b) Điện năng mà đèn sử dụng trong 1 giờ là:
A= P. t
=6.3600
= 21600(J)
BÀI 13: ĐIỆN NĂNG CÔNG CỦA DÒNG ĐIỆN

## Slide 4
Bài 4: Một bàn là được sử dụng đúng với hiệu điện thế định mức là 220V trong 15 phút thì tiêu thụ lượng điện năng là 720kJ. Hãy tính :
a) Công suất điện của bàn là
b) Cường độ dòng điện chạy qua bàn là và điện trở của nó khi đó.
Tóm tắt:
Giải:
Uđm = U = 220V
t=15phút=900s
A = 720kJ
a) P = ?
b) I = ?
R = ?
= 60,5(Ω)
a) Công suất của bàn là là:
P =
=
= 800(W)
b) Cường độ dòng điện chạy qua bàn là là:
I =
= 3,64 (A)
Điện trở của bàn là là:
R = U2 / P
= 2202 / 800
=
BÀI 13: ĐIỆN NĂNG CÔNG CỦA DÒNG ĐIỆN

## Slide 5
Bài 5: Trong 30 ngày, số chỉ công tơ điện của một gia đình tăng thêm 90 số. Biết rằng thời gian sử dụng điện trung bình mỗi ngày là 4 giờ, tính công suất tiêu thụ điện năng trung bình của gia đình này
Tóm tắt:
Giải:
t = 3 0 ngày
N=90 số
t1ngày =4h
P =?
Công suất tiêu thụ điện năng trung bình là:
Ta có: A = N = 90 kW.h = 90.000W.h
P =
=
= 750(W)
BÀI 13: ĐIỆN NĂNG CÔNG CỦA DÒNG ĐIỆN

## Slide 6
Bài 6: Một khu dân cư có 500 hộ gia đình, trung bình mỗi hộ sử dụng 4 giờ một ngày với công suất điện 120W.
a) Tính công suất điện trung bình của cả khu dân cư
b) Tính điện năng mà khu dân cư này sử dụng trong 30 ngày
c) Tính tiền điện mà mỗi hộ và cả khu dân cư phải trả trong 30 ngày với giá 700đ/kW.h
Tóm tắt:
Giải:
T = 500.10080 = 5040000 (đồng)
Số hộ: 500
t1ngày/hộ = 4h
P 1 =120W
P =?
T =30 ngày
A=?
T =30 ngày
T1hộ =?
700đ/kW.h
a. Công suất điện trung bình của cả khu dân cư trong một ngày là:
P = 120.500
= 60000(W)
= 60kW.
b. Điện năng khu dân cư sử dụng trong 30 ngày là:
A = P.t
= 60.(4.30)
= 7200(kW.h)
= 7200.3.600.000
= 2,592.1010J
c. Điện năng mỗi hộ gia đình sử dụng trong 30 ngày là:
A1 = A/500
= 7200/500
= 14,4(kW.h)
Tiền điện của mỗi hộ phải trả là:
T1 = 14,4.700 = 10080 (đồng)
Tiền điện cả khu dân cư phải trả là:
BÀI 13: ĐIỆN NĂNG CÔNG CỦA DÒNG ĐIỆN

## Slide 7
Bài 7: Điện năng được đo bằng dụng cụ nào dưới đây?
A. Ampe kế.
B. Công tơ điện
C. Vôn kế.
D. Đồng hồ đo điện đa năng
BÀI 13: ĐIỆN NĂNG CÔNG CỦA DÒNG ĐIỆN

## Slide 8
Bài 8: Một đoạn mạch có điện trở R được mắc vào hiệu điện thế U thì qua nó có cường độ I và công suất điện của nó là P. Điện năng mà đoạn mạch này tiêu thụ trong khoảng thời gian t được tính theo công thức nào dưới đây.
A. A = Pt/R
B. A = RIt
C. A = P2/R
D. A = UIt
BÀI 13: ĐIỆN NĂNG CÔNG CỦA DÒNG ĐIỆN

## Slide 9
Bài 9: Một bóng đèn điện có ghi 220V – 100W được mắc nối tiếp vào hiệu điện thế 220V. Biết đèn được sử dụng trung bình 4 giờ trong 1 ngày. Điện năng tiêu thụ của bóng đèn này trong 30 ngày là bao nhiêu?
BÀI 13: ĐIỆN NĂNG CÔNG CỦA DÒNG ĐIỆN
A. 12kW.h
B. 400kW.h
C. 1440kW.h
D. 43200kW.h
Lời giải:
Vì UĐ = U = 220V
=> P = P Đ = 100W
Điện năng tiêu thụ của bóng đèn này trong 30 ngày là:
A = P.t = 100W.120h = 1200(W.h) = 12 kW. h
Chọn A. 12kW.h

## Slide 10
Bài 10: Một ấm điện loại 220V – 1100W được sử dụng với hiệu điện thế 220V để đun nước.
a) Tính cường độ dòng điện chạy qua dây đun của ấm khi đó.
b) Thời gian dùng ấm để đun nước của mỗi ngày là 30 phút. Hỏi trong 1 tháng (30 ngày) phải trả bao nhiêu tiền điện cho việc đun nước này? Cho rằng giá tiền điện là 1000đ/kW.h
Tóm tắt:
Giải:
UĐ = 220V
PĐ = 1100W = 1,1kW
U = 220V
a) I = ?
b)t =30ph.30ngày
=900ph = 15h
1000đ/kW.h
T = ?
T = 16,5.1000 = 16500 đồng.
a) Vì UĐ = U = 220V
=> P = P Đ = 1100W = 1,1kW
Cường độ dòng điện qua dây nung:
P = UI
⇒ I = P / U
= 1100 / 220
= 5 (A)
b) Điện năng tiêu thụ của dây trong 30 ngày
A = P .t
= 1,1.15
= 16,5(kW.h)
Tiền điện phải trả:
BÀI 13: ĐIỆN NĂNG CÔNG CỦA DÒNG ĐIỆN

## Slide 11
Bài 11: Một nồi cơm điện có số ghi trên vỏ là: 220V – 400W được sử dụng với hiệu điện thế 220V, Trung bình mỗi ngày trong thời gian 2 giờ.
a) tính điện trở của dây nung của nồi và cường độ dòng điện chạy qua khi đó.
b) Tính điện năng mà nồi tiêu thụ trong 30 ngày.
Tóm tắt:
Giải:
NC: 220V – 400W
U = 220V
a/ R = ?
I = ?
b/ t = 2h.30ngày
= 60h
A = ?
Điện trở của dây nung của nồi khi đó là:
Cường độ dòng điện chạy qua dây nung:
=> P đm = P = 400W = 0,4kW
a) Vì Uđm = U = 220V
P=
=
=
=
P = UI
⇒ I = P / U
= 400 / 220
= 1,82 (A)
b) Điện năng tiêu thụ trong 30 ngày
A = P.t
= 0,4.60
= 24(kW.h)
BÀI 13: ĐIỆN NĂNG CÔNG CỦA DÒNG ĐIỆN

## Slide 12
Bài 12: Một gia đình sử dụng đèn chiều sáng với tổng công suất là 150W, trung bình mỗi ngày trong 10 giờ; sử dụng tủ lạnh có công suất 100W, trung bình mỗi ngày trong 12 giờ và sử dụng các thiết bị khác có công suất tổng cộng là 500W, trung bình mỗi ngày trong 5 giờ.
a) Tính điện năng mà gia đình này sử dụng trong 30 ngày
b) Tính tiền điện mà gia đình này phải trả trong 1 tháng(30 ngày), cho rằng giá tiền điện là 1000đ/kW.h
Tóm tắt:
Giải:
P 1 = 150W=0,15kW
t2 = 10h
P 2 = 100W=0,1kW
t2 = 12h
P 3 = 500W=0,5kW
t3 = 5h
30 ngày
a/ A = ?
b) b/ T = ?
1000đ/kW.h
T = 156.1000 = 156 000 đồng.
a) Điện năng mà gia đình sử dụng trong 30 ngày
- Đèn chiếu sáng:
A1 = P 1.t1
= 0,15.(10.30)
= 45 (kW.h)
- Tủ lạnh:
A2 = P 2 .t2 =
0,1.(12.30)
= 36 (kW.h)
- Thiết bị khác:
A3 = P 3 .t3
= 0,5.(5.30)
= 75 (kW.h)
⇒ A = A1 + A2 + A3
= 45 + 36 + 75
= 156 (kW.h)
b) Tiền điện mà gia đình này phải trả:
BÀI 13: ĐIỆN NĂNG CÔNG CỦA DÒNG ĐIỆN