## Slide 1
TIẾT 14:
BÀI TẬP VỀ CÔNG SUẤT ĐIỆN VÀ ĐIỆN NĂNG SỬ DỤNG

## Slide 2
I. LÝ THUYẾT:
1. Định luật ôm.
2. Định luật Ôm cho đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nt và mắc //:
 | Đoạn mạch nối tiếp | Đoạn mạch song song
Cường độ dòng điện |  | 
Hiệu điện thế |  | 
Điện trở |  | 
Mối quan hệ giưa U (I) và R |  | 
= = … =
+ + … +
+ + … +
= = … =
+ + … +
= + +… +
=
=
3. Công thức tính điện trở dây dẫn:
4. Công suất điện:
P = U.I
= I2.R
5. Điện năng, công của dòng điện:
A = P.t
= UIt
= I2.R.t
= t
=
I =
R = p

## Slide 3
Bài 1: Khi mắc bóng đèn vào hiệu điện thế 220V thì dòng điện chạy qua nó có cường độ là 341mA
a/ Tính điện trở và công suất của bóng đèn khi đó?
b/ Bóng đèn này được sử dụng như trên, trung bình 4 giờ trong 1 ngày. Tính điện năng mà bóng đèn này tiêu thụ trong 30 ngày theo đơn vị Jun và số đếm tương ứng của công tơ điện?
Tóm tắt:
II. VẬN DỤNG:
U = 220V
I= 341 mA = 0,341A
a/ R = ?
P = ?
b/ t = 4h . 30 ngày
= 120h
A = ?
N = ?
Giải:
a/ Điện trở của bóng đèn là:
Công suất của bóng đèn là:
P = U.I
= 220 .0,341
≈ 645 (Ω)
R =
75(W) = 0,075kW
b/ Điện năng tiêu thụ của bóng đèn là:
A = P .t
= 0,075 . 120
9 (kW.h)
Số đếm của công tơ điện là:
N= A = 9 số
32.400.000 J

## Slide 4
Bài 2: Một đoạn mạch gồm một bóng đèn có ghi 6V - 4,5W được mắc nối tiếp với một biến trở và được đặt vào hiệu điện thế không đổi 9V như hình 14.1. Điện trở của dây nối và ampe kế là rất nhỏ.
a) Đóng công tắc K, bóng đèn sáng bình thường. Tính số chỉ của ampe kế.
b) Tính điện trở và công suất tiêu thụ điện của biến trở khi đó.
c) Tính công của dòng điện sản ra ở biến trở và ở toàn mạch trong 10 phút.
II. VẬN DỤNG:
Đ: 6V – 4,5W
U=9V
a/ đèn sáng
bình thường
a/ = ?
b/ = ?
= ?
c/
A= ?
t = 10 ph = 600s
Tóm tắt:
Giải:
a/ đèn sáng bình thường nên:
nt
= = =I= 0,75A
.
=
9V
X
+
-
Rb
Đ
a
= =4,5 W
= = 6V
= =
=
=

## Slide 5
Bài 2: Một đoạn mạch gồm một bóng đèn có ghi 6V - 4,5W được mắc nối tiếp với một biến trở và được đặt vào hiệu điện thế không đổi 9V như hình 14.1. Điện trở của dây nối và ampe kế là rất nhỏ.
a) Đóng công tắc K, bóng đèn sáng bình thường. Tính số chỉ của ampe kế.
b) Tính điện trở và công suất tiêu thụ điện của biến trở khi đó.
c) Tính công của dòng điện sản ra ở biến trở và ở toàn mạch trong 10 phút.
II. VẬN DỤNG:
Đ: 6V – 4,5W
U=9V
a/ đèn sáng
bình thường
a/ = ?
b/ = ?
= ?
c/ A= ?
t = 10 ph = 600s
Tóm tắt:
Giải:
a/ đèn sáng bình thường nên:
nt
b/
= = =I= 0,75A
.
=
= 9 – 6
= 4(Ω)
9V
X
+
-
Rb
Đ
a
= =4,5 W
= = 6V
= 3
=
Công suất tiêu thụ của biến trở:
Điện trở của biến trở:
.
= 3 . 0,75
= 2,25
=

## Slide 6
Bài 2: Một đoạn mạch gồm một bóng đèn có ghi 6V - 4,5W được mắc nối tiếp với một biến trở và được đặt vào hiệu điện thế không đổi 9V như hình 14.1. Điện trở của dây nối và ampe kế là rất nhỏ.
a) Đóng công tắc K, bóng đèn sáng bình thường. Tính số chỉ của ampe kế.
b) Tính điện trở và công suất tiêu thụ điện của biến trở khi đó.
c) Tính công của dòng điện sản ra ở biến trở và ở toàn mạch trong 10 phút.
II. VẬN DỤNG:
Đ: 6V – 4,5W
U=9V
a/ đèn sáng
bình thường
a/ = ?
b/ = ?
= ?
c/ A= ?
t = 10 ph = 600s
Tóm tắt:
Giải:
a/ đèn sáng bình thường nên:
nt
b/
= = =I = 0,75A
.
=
= 9 – 6
= 4(Ω)
9V
X
+
-
Rb
Đ
a
= =4,5 W
= = 6V
= 3
=
Công suất tiêu thụ của biến trở:
Điện trở của biến trở:
.
= 3 . 0,75
= 2,25
c/ Công dòng điện sản ra ở biến trở:
= 2,25 . 600
= 1350
Công dòng điện sản ra ở toàn mạch:
= 9 . 0,75.600
= 4050

## Slide 7
Bài 3: Một bóng đèn dây tóc có ghi 220V - 100W và một bàn là có ghi 220V - 1000W cùng được mắc vào ổ lấy điện 220V ở gia đình để cả hai cùng hoạt động bình thường.
a) Vẽ sơ đồ mạch điện, trong đó bàn là được kí hiệu như một điện trở và tính điện trở tương đương của đoạn mạch này.
b) Tính điện năng mà đoạn mạch này tiêu thụ trong 1giờ theo đơn vị jun và đơn vị kilooat giờ.
II. VẬN DỤNG:
Đ: 220V – 100W
BL: 220V – 1000W
U=220V
a/ vẽ sơ đồ?
R = ?
b/ A= ? (J; kW.h)
t = 1h= 3600s
Tóm tắt:
Giải:
= = 220V
=> Sơ đồ mạch điện
U = 220V
a/ ta có:
=> Để hoạt động bình thường thì: Đ // BL
Ta có: P =
→ R =
=
=
=
=
=484 (Ω)
=48,4 (Ω)
R =
=
=44 (Ω)
b/ Điện năng đoạn mạch tiêu thụ
= t
= .3600
=3960000 (J)
=1,1 kW.h

## Slide 8
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Học thuộc bài
Làm các bài tập trong sách bài tập