## Slide 1
Bài 1: Điện năng không thể biến đổi thành
BÀI TẬP SBT
A. Cơ năng
B. Nhiệt năng
C. Hóa năng
D. Năng lượng nguyên tử

## Slide 2
Bài 2: Công suất điện cho biết:
BÀI TẬP SBT
A. khả năng thực hiện công của dòng điện
B. năng lượng của dòng điện
C. lượng điện năng sử dụng trong một đơn vị thời gian
D. Mức độ mạnh, yếu của dòng điện

## Slide 3
Bài 3: Trên một bóng đèn dây tóc có ghi 220V – 100W
a) Tính điện năng sử dụng trong 30 ngày khi thắp sáng bình thường bóng đèn mỗi ngày 4 giờ
b) Mắc nối tiếp hai bóng đèn cùng loại trên đây vào hiệu điện thế 220V. Tính công suất của đoạn mạch nối tiếp này và tính công suất của mỗi bóng đèn khi đó
c) Mắc nối tiếp bóng đèn trên với một bóng đèn dây tóc khác có ghi 220V–75W vào HĐT 220V. Hỏi các bóng đèn này có thể bị hỏng không? Nếu không, hãy tính công suất của đoạn mạch này và công suất của mỗi đèn.
Cho rằng điện trở của các bóng đèn trong trường hợp b và c trên đây có giá trị như khi chúng sáng bình thường
Tóm tắt:
BÀI TẬP SBT
Giải:
; : 220V - 100W
: 220V - 75W
t = 4h.30ngày = 120h
a/ A1 = ?
b) nt
U = 220V
P b = ?
P 1b = P 2b = ?
c) nt
Đèn 3 hỏng không?
P // = ?
P 1 = P 2 = ?
UđmĐ1 = UĐ1 = 220V
P đmĐ1 = P Đ1 =100W=0,1kW
a/ Đèn 1 sáng bình thường nên:
Điện năng sử dụng trong 30 ngày là:
A1 = P Đ1.t
= 0,1.120
= 12(kW.h)
==
=
b/
R12 = R1 + R2
= 484 + 484
= 968 (Ω)
Công suất của đoạn mạch nối tiếp là:
=
=
Do hai đèn giống nhau mắc nối tiếp nên:
P 1b = P 2b = P b /2 = 50/2 = 25 (W)
c/ =
=
R13 = R1 + R3
= 484 + 645,3
= 1129,3(Ω)
==
=
= 1129,3(Ω)
U1 = I1.R1
= 0,195.484
= 94,38 (V)
U3 = I3.R3
= 0,195.645,3
= 125,83(V)
< Uđm1
< Uđm3
=> các đèn không bị hỏng
Công suất của đoạn mạch và của các đèn là:
P c = U.I
= 220.0,195
= 42,9(W).
P 1c = .
= .484
= 18,4(W).
P 3c = .
= .645,93
= 24,5(W).

## Slide 4
Bài 4: Trên một bóng đèn tóc đỏ có ghi 220V – 100W và trên một bóng đèn khác có ghi 220V – 40W
a) So sánh điện trở hai bóng đèn khi chúng sáng bình thường
b) Mắc nối tiếp hai bóng đèn này vào hiệu điện thế 220V thì đèn nào sáng hơn? Vì sao? Tính điện năng mà mạch điện này sử dụng trong 1 giờ. Cho rằng điện trở của các bóng đèn có giá trị như khi chúng sáng bình thường
c) Mắc song song hai bóng đèn này vào hiệu điện thế 220V thì đèn nào sáng hơn? Vì sao? Tính điện năng mà đèn này sử dụng trong 1 giờ.
Tóm tắt:
BÀI TẬP SBT
Giải:
: 220V - 100W
: 220V - 40W
t = 1h = 3600s
a) SS: R1 và R2
b) nt : U = 220V
Đ nào sáng hơn?
=?
c) // : U = 220V
Đ nào sáng hơn?
A // =?
=> hai đèn sáng bình thường
c.
=
=
=
=
=> R2/R1
= 1210 / 484
= 2,5
⇒ R2 = 2,5R1.
Vậy đèn 1 có điện trở nhỏ hơn đèn 2 là 2,5 lần.
b. Iđm1 = P đm1 / U1đm
= 100/220
≈ 0,45(A)
Iđm2 = P đm2 / Uđm2
= 40/220
≈ 0,18(A)
R12 = R1 + R2
= 484 + 1210
= 1694 (Ω)
==
=
= 0,13(A)
< Iđm1 và Iđm2
=> 2 đèn đều sáng mờ, nhưng đèn 2 sáng hơn đèn 1(vì I gần với Iđm1 hơn Iđm2)
Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch trong 1 giờ là:
A = U.I.t
= 220.0,13.3600
= 102960 (J)
Điện năng mạch điện tiêu thụ trong 1 giờ là:
A = (P 1 + P 2).t
= (100 + 40).3600
= 504000(J)
I = I1 + I2 = U / R12
= 220 / 345,7
= 0,63(A).
Iđm1 + Iđm2
= 0,45 + 0,18
= 0,63(A)
=> đèn 1 sáng hơn đèn 2
Mà P đm1 > P đm2

## Slide 5
Bài 5: Trên một bàn là có ghi 110V – 550W và trên một bóng đèn dây tóc có ghi 110V – 40W
a) Tính điện trở của bàn là và bóng đèn khi chúng hoạt động bình thường.
b) Có thể mắc nối tiếp bàn là và bóng đèn này vào hiệu điện thế 220V được không? Vì sao? Cho rằng điện trở của bàn là và bóng đèn có giá trị đã tính ở câu a)
c) Có thể mắc nối tiếp hai dụng cụ này vào hiệu điện thế lớn nhất là bao nhiêu để chúng không bị hỏng? Tính công suất của mỗi dụng cụ khi đó.
Tóm tắt:
BÀI TẬP SBT
Giải:
= 550/110
Uđm1 = 110V
Pđm1 = 550W
Uđm2 = 110V
Pđm2 = 40W ;
a) R1 = ? R2 = ?
b) Đ nt BL
U=220V
có được không?
c) Đ nt BL;
Umax=?
PBL = ?
PĐ = ?
a) Điện trở của bàn là:
Điện trở của đèn là:
b) R1 nt R2
=
=
=
=
= 324,5 (Ω)
I1 = I2 = I
=
=
=
U1 = I.R1
= 0,678.22
= 14,9(V)
U2 = I.R2
= 0,678.302,5
≈ 205,1V
> Uđm2
=> đèn 2 sẽ hỏng
=> không thể mắc nt hai dụng cụ điện này vào hiệu điện thế 220V.
< Uđm1
R = R1 + R2
= 22 + 302,5
Iđm1 = Pđm1 / Uđm1
= 5A
Iđm2 = Pđm2 / Uđm2
= 40/110
= 4/11A = 0,364A
Khi mắc R1 nt R2 thì Imax = Iđm2 = 0,364A
Umax = Imax .R
= 0,364 . 324,5
≈ 118(V)
Hiệu điện thế lớn nhất:
Công suất của bàn là khi đó:
P1 =I2.R1
= 0,3642 .22
= 2,91 (W)
Công suất của đèn khi đó:
P2 =I2.R2
= 0,3642 .302,5
= 40(W)

## Slide 6
Bài 6: Một quạt điện dùng trên xe ô tô có ghi 12V – 15W
a) Cần phải mắc quạt vào hiệu điện thế bao nhiêu để cho nó chạy bình thường? Tính cường độ dòng điện chạy qua khi đó
b) Tính điện năng mà quạt sử dụng trong một giờ khi chạy bình thường
c) Khi quạt chạy , điện năng được biến đổi thành các dạng năng lượng nào? Cho rằng hiệu suất của quạt là 85%, tính điện trở của quạt.
Tóm tắt:
BÀI TẬP SBT
Giải:
Uđm = 12V
Pđm = 15W
a/ U = ?
I = ?
b/ t = 1h = 3600s
A = ?
c/ H = 85%
R = ?
a) Phải mắc quạt vào hiệu điện bằng hiệu điện thế định mức:
=> P = Pđm = 15W.
Cường độ dòng điện chạy qua quạt là:
I = P /U
= 15/12
= 1,25 (A)
b) Điện năng quạt tiêu thụ trong 1 giờ là:
A = P .t
= 15.3600
= 54000 (J )
c) Điện năng được biến đổi thành cơ năng và nhiệt năng.
U = Uđm = 12V.
Pcơ = Ptoàn phần.H
= 15.85%
= 12,75 (W)
Ptoàn phần = Pcơ + Pnhiệt
= 15 – 12,75 = 2,25 (W)
=> Pnhiệt = Ptoàn phần - Pcơ
Điện trở của quạt:
Pnhiệt = I2.R
⇒ R = Pnhiệt/I2
= 2,25/1,252
= 1,44(Ω)

## Slide 7
Bài 7: Một bàn là được sử dụng với HĐT 220V thì tiêu thụ với một lượng điện năng là 990kJ trong 15 phút.
Tính cường độ dòng điện chạy qua dây nung của bàn là khi đó
b) Tính điện trở của dây nung này khi đó
Tóm tắt:
BÀI TẬP SBT
Giải:
U = 12V
A = 990kJ
= 990000J
t = 15 phút
= 900s
a) I = ?
b) R = ?
a) Cường độ dòng điện qua dây nung:
b) Điện trở của dây nung:
R =
=
= 44(Ω)
A= U .I .t
=> I =
=
= 5 (A)

## Slide 8
Bài 8: Một biếp điện được sử dụng với HĐT 220V thì dòng điện chạy qua dây nung của bến có cường độ I = 6,8A
a) Tính công suất của bếp điện khi đó
b) Mỗi ngày bếp được sử dụng như trên trong 45 phút. Tính phần điện năng có ích Aci mà bếp cung cấp trong 30 ngày, biết rằng hiệu suất của bếp là H = 80%
Tóm tắt:
BÀI TẬP SBT
Giải:
U = 220V
I = 6,8A
a) P = ?
b) t = 45ph .30 ngày
= 22,5h
H = 80%
Aci = ?
Điện năng có ích Ai mà bếp cung cấp trong 30 ngày là:
a) Công suất tiêu thụ của bếp:
P = U.I
= 220 × 6,8
= 1496(W)
b) Điện năng tiêu thụ của bếp trong 30 ngày
A = P .t
= 1496.22,5
= 33660(W.h)
H =
=
=
=26 928(W.h)

## Slide 9
Bài 9: Hai điện trở R1= 12Ω và R2 = 36Ω được mắc song song vào hiệu điện thế U thì có công suất là P1s và P2s. Khi mắc nối tiếp nối tiếp hai điện trở này vào cùng hiệu điện thế U như trên thì công suất điện của mỗi điện trở tương ứng là P1n và P2n
a) Hãy so sánh P1s với P2S và P1n với P2n
b) Hãy so sánh P1s với P1n và P2S với P2n
c) Hãy so sánh công suất tổng cộng Ps khi mắc song song với công suất tổng cộng Pn khi mắc nối tiếp hai điện trở đã nêu trên đây.
Tóm tắt:
BÀI TẬP SBT
Giải:
R1 = 12Ω
R2 = 36Ω
a/ SSP 1s và P 2s
SSP 1n và P 2n
b/SSP 1s và P 1n
SS P 2s và P 2n
c) SSP s và P n
c/ Rnt = R1 + R2
= 12 + 36
= 48(Ω)
R// =
=
= 9(Ω)
a/
=
= 3
=> = 3.
=
=
=> = 3.
=
= :
=
=>=
b/ ta có:
+ =
= 3.
=
=
+ =
= 3.
=
=
= :
=:
=
=> = 16.
= :
=:
=
=> =

## Slide 10
Bài 10: Cho hai bóng đèn dây tóc có ghi số 6V – 2W và 6V – 3W
a) Tính điện trở của dây tóc mỗi bóng đèn này khi chúng sáng bình thường
b) Cho biết vì sao khi mắc nối tiếp hai bóng đèn này vào hiệu điện thế U = 12V thì chúng không sáng bình thường
c) Lập luận để chứng tỏ rằng có thể mắc hai bóng đèn này cùng với một biến trở vào hiệu điện thế nêu trên để chúng sáng bình thường. Vẽ sơ đồ mạch điện này
d) Tính điện trở của biến trở và điện năng mà nó tiêu thụ trong 30 phút
Tóm tắt:
BÀI TẬP SBT
Giải:
Uđm1 = 6V
P đm1 = 2W
Uđm2 = 6V
P đm2 = 3W
R1 = ?
R2 = ?
b) nt
U = 12V
Đ không sáng bt?
c) 2 đèn sáng bt
sơ đồ? Giải thích?
d) Rbt = ?
t = 30 phút
= 1800s
Abt = ?
a) Điện trở của dây tóc bóng đèn Đ1 và Đ2.
Ub = U - U12 = 12 – 6 = 6V
=
=
=
=
Iđm1 = Pđm1/Uđm1
= 3 / 6
= 0,5A
Iđm2= Pđm2/Uđm2
= 2/6
= 1/3 A
b/ R12 = R1 + R2
= 12 + 18
= 30Ω
I1 = I2 = I = U/R12
= 12/30
= 0,4A
> I1
< I2
=> Không mắc nối tiếp vào HĐT 12V được
=> Đ2 sáng mạnh
c) Để hai đèn sáng bình thường thì ta phải mắc thêm một biến trở vào mạch.
Vì U1 = U2 = 6V < U = 12V
và Iđm1 ≠ Iđm2 nên có thể mắc một trong hai cách sau:
Cách 1: (Đ1 //Đ2) nt Rb
Ib = Iđm1 + Iđm2 = 0,5 + 1/3 = 5/6A
Ub = U2 = 6V
Cách 2: (Đ2 //Rb ) nt Đ1
Ib = Iđm1 - Iđm2 = 0,5 - 1/3 = 1/6A
=
=
=
=