## Slide 1
Dòng điện xoay chiều là gì?
Nêu các cách tạo ra dòng điện xoay chiều
Câu 1
Câu 2
Dòng điện xoay chiều là dòng điện luân phiên đổi chiều.
KIỂM TRA BÀI CŨ
Cách tạo ra dòng điện xoay chiều:
- Cho cuộn dây dẫn kín quay trong từ trường của nam châm
- Cho nam châm quay trước cuộn dây dẫn kín

## Slide 2
ĐẶT VẤN ĐỀ
Đi na mô ở xe đạp nhỏ xíu và nhà máy thuỷ điện Hoà Bình khổng lồ để cho dòng điện xoay chiều. Vậy cấu tạo và chuyển vận của chúng có gì giống và khác nhau?

## Slide 3
Tiết 40
CHỦ ĐỀ: MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU

## Slide 4
C1. Hãy chỉ ra những bộ phận chính của mỗi loại máy phát điện này và nêu lên chỗ giống và khác nhau của chúng.
Hình 34.1
Hình 34.2
I. Cấu tạo và hoạt động của máy phát điện xoay chiều
1. Quan sát :
Nam châm
Cuộn dây
Vành khuyên
Thanh quét
Nam châm điện
Cuộn dây
Cuộn dây
Vỏ sắt
Giống nhau : Gồm hai bộ phận chính là cuộn dây và nam châm.
Khác nhau :
Rô to (phần quay) : cuộn dây
Stato (phần đứng yên): Nam châm
Rô to (phần quay) : nam châm
Stato (phần đứng yên): cuộn dây
*Có thêm bộ góp điện : Vành khuyên và thanh quét (chổi than).

## Slide 5
C2 : Vì sao khi ta cho nam châm ( hoặc cuộn dây ) quay ta lại thu được dòng điện xoay chiều trong các máy trên khi nối hai cực của máy với các dụng cụ tiêu thụ điện.
Khi nam châm hoặc cuộn dây quay thì số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây luân phiên tăng giảm nên trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều.

## Slide 6
Các máy phát điện xoay chiều đều có hai bộ phận chính là nam châm và cuộn dây. Một trong hai bộ phận đó đứng yên gọi là Stato, bộ phận còn lại có thể quay được gọi là Rô to.
I. Cấu tạo và hoạt động của máy phát điện xoay chiều
1. Quan sát :
2. Kết luận:

## Slide 7
Cường độ dòng điện: ………..
Công suất: …………….
Hiệu điện thế: ………….
Tần số: ……….
Kích thước:
+ đường kính: ……
+ dài:………
Để làm quay Rôto của máy phát điện người ta dùng: tua bin nước, động cơ nổ, cánh quạt gió….
II. Máy phát điện xoay chiều trong kĩ thuật
1. Đặc tính kĩ thuật:
2. Cách làm quay máy phát điện:
10kA
110 MW
10,5kV
50 Hz
20m
4m

## Slide 8
Nhà máy thủy điện:
Tuabin thủy lực
(Tuabin nước)

## Slide 9
Nhà máy nhiệt điện
Tua bin hơi nước

## Slide 10
Dùng động cơ nổ (động cơ đốt trong)
Máy phát điện

## Slide 11
Máy phát điện gió

## Slide 12
C3. So sánh chỗ giống và khác nhau về cấu tạo và hoạt động của đinamô ở xe đạp và máy phát điện xoay chiều trong công nghiệp
Giống nhau: đều có nam châm và cuộn dây dẫn khi một trong hai bộ phận quay thì xuất hiện dòng điện xoay chiều.
Khác nhau: Đinamô xe đạp có kích thước nhỏ hơn, công suất phát điện nhỏ hơn, hiệu điện thế , cường độ dòng điện ở đầu ra nhỏ hơn
VẬN DỤNG

## Slide 13
Máy phát điện xoay chiều có hai bộ phận chính là nam châm và cuộn dây
Một trong hai bộ phận đó đứng yên gọi là stato, bộ phận còn lại quay gọi là rôto.

## Slide 14
Có thể em chưa biết
Trong các các máy phát điện lớn dùng trong công nghiệp, người ta dùng nam châm điện thay cho nam châm vĩnh cửu để tạo ra từ trường mạnh. Để đưa dòng điện một chiều vào nam châm điện, người ta dùng một bộ góp điện. Bộ góp điện gồm hai vành khuyên gắn với hai đầu cuộn dây của nam châm điện và hai thanh quét (hay chổi than) luôn tì sát vào hai vành khuyên. Dây dẫn nối hai chổi than với hai cực nguồn điện ở ngoài. Nhờ thế mà khi nam châm quay, dây dẫn nối không bị xoắn lại.

## Slide 15
1. Học thuộc nội dung bài học
2. Làm bài tập SBT
3. Đọc trước nội dung bài 35: “Các tác dụng của dòng điện xoay chiều – Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế xoay chiều”
KCT
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ