## Slide 1
Nêu các tác dụng của dòng điện xoay chiều?
Nêu tính chất lực từ của dòng điện xoay chiều?
Câu 1
Câu 2
KiÓm tra bµi cò
Dòng điện xoay chiều có tác dụng: nhiêt, quang, từ
Lực từ đổi chiều khi dòng điện đổi chiều
Dụng cụ đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế xoay chiều?
Câu 3
§Ó ®o c­ưêng ®é dßng ®iÖn vµ hiÖu ®iÖn thÕ cña dßng ®iÖn xoay chiÒu ta dïng v«n kÕ vµ ampe kÕ cã ký hiÖu lµ AC hoÆc ( ).
KÕt qu¶ ®o kh«ng ®æi khi ta ®æi chèt cña phÝch c¾m vµo æ lÊy ®iÖn.

## Slide 2
Đường dây 500KV
Các dụng cụ điện trong nhà chỉ cần hiệu điện thế 220V. Vậy tại sao lại phải xây dựng đường dây cao thế vừa tốn kém vừa nguy hiểm?
ĐẶT VẤN ĐỀ

## Slide 3
Tiết 42
CHỦ ĐỀ: MÁY BIẾN THẾ
BÀI 36: TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG ĐI XA

## Slide 4: Giả sử cần truyền tải một công suất điện P bằng một đường dây có điện trở R và đặt vào hai đầu đường dây một hiệu điện thế U. Hãy lập công thức xác định công suất hao phí do tỏa nhiệt phụ thuộc như thế nào vào các yếu tố P, U, R?
I. Sự hao phí điện năng trên đường dây truyền tải điện:
1. Tính điện năng hao phí trên đường dây tải điện:
Công suất của dòng điện:
P = U . I => I =
Công suất hao phí do tỏa nhiệt:
= .R = .R
Vậy: =
Tóm tắt:
P
R
U
=?
Giải:

## Slide 5: Để truyền tải một công suất P xác định, muốn giảm hao phí do tỏa nhiệt thì có thể có những cách làm nào?
C1: Từ công thức tính công suất hao phí do tỏa nhiệt:
2. Cách làm giảm hao phí:
Cách 1: Giảm điện trở R
Cách 2: Tăng U2 => Tăng hiệu điện thế U
I. Sự hao phí điện năng trên đường dây truyền tải điện:
1. Tính điện năng hao phí trên đường dây tải điện:
=

## Slide 6
Cách 1: Giảm điện trở R
Để tìm cách giảm điện trở R ta dựa vào công thức:
Chất làm dây dẫn chọn trước và chiều dài đường dây không đổi
Tăng S tức là dùng dây dẫn có tiết diện lớn, có khối lượng, trọng lượng lớn  đắt tiền, nặng, dễ gẫy, phải có hệ thống cột điện lớn. Số tiền để tăng tiết diện S còn lớn hơn giá trị điện năng hao phí
=> không thể thực hiện được

## Slide 7
Cách 2: Tăng U2 => Tăng hiệu điện thế U
Tăng U, công suất hao phí sẽ giảm rất nhiều.Vì công suất hao phí tỉ lệ nghịch với bình phương hiệu điện thế.
=> Để làm giảm hao phí trên đường dây tải điện chúng ta cần làm theo cách 2 là tối ưu nhất
Vậy để tăng hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn phải chế tạo máy tăng hiệu điện thế (Máy biến thế sẽ học ở bài sau)
Nếu tăng U hai đầu đường dây thì có lợi gì? Muốn vậy cần phải giải quyết vấn đề gì?

## Slide 8
2. Cách làm giảm hao phí:
Để giảm hao phí điện năng do tỏa nhiệt trên đường dây tải điện thì tốt nhất là tăng hiệu điện thế đặt vào hai đầu đường dây. (Vì công suất hao phí do tỏa nhiệt tỉ lệ nghịch với bình phương hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây)
I. Sự hao phí điện năng trên đường dây truyền tải điện:
1. Tính điện năng hao phí trên đường dây tải điện:
=

## Slide 9
Ta có:
= =
= =
Lập tỉ số:
= : = ==
=> = 25
Vậy: công suất hao phí khi dùng hiệu điện thế 500 000V giảm 25 lần so với khi dùng hiệu điện thế 100 000V.
C4. Cùng một công suất điện P được tải đi trên cùng một dây dẫn. So sánh công suất hao phí khi dùng hiệu điện thế 500.000V với khi dùng hiệu điện thế 100.000V?
VẬN DỤNG
Tóm tắt:
= =
= 500 000V
= 100 000V
SS &
Giải:

## Slide 10
Người ta phải xây dựng đường dây cao thế để giảm công suất hao phí do tỏa nhiệt, giảm bớt khó khăn vì dây dẫn quá to và nặng.
C5. Trả lời câu hỏi nêu ra ở đầu bài học
VẬN DỤNG
Trả lời:

## Slide 11: Ghi nhí:
* Khi truyền tải điện năng đi xa bằng đường dây dẫn sẽ có một phần điện năng hao phí do hiện tượng toả nhiệt trên đường dây.
* Công suất hao phí do toả nhiệt trên đường dây tải điện tỉ lệ nghịch với bình phương hiệu điện thế đặt vào hai đầu đường dây.

## Slide 12
Có thể em chưa biết
Để giảm hao phí người ta đã tăng hiệu điện thế ở hai đầu đường dây tải điện lên đến hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn vôn, nhưng dây dẫn phải truyền đi dòng điện có cường độ hàng nghìn ampe. Do đó vẫ phải dùng dây dẫn là những dây cáp bằng đồng gồm nhiều sợi nhỏ xoắn lại có đường kính đến và xentimet hoặc đấu nhiều dây cáp đó thành một đường dây tải điện.
Đường dây tải điện Bắc Nam ở nước ta có hiệu điện thế 500000V, bởi vậy không nên đến gần đường dây vì rất nguy hiểm.

## Slide 13
1. Học thuộc nội dung bài học
2. Làm bài tập SBT
3. Đọc trước nội dung bài 37: “Máy biến thế”
KCT
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ